### НАЗНАЧЕНИЕ

Бесконтактный считыватель PRK-15T является функциональным аналогом контактного устройства.

Предназначен для идентификации и считывания Proximity-ключей TK-15M.

ВНИМАНИЕ! Регистрация ключей осуществляется в соответствии с инструкцией, прилагаемой к контроллеру.

###### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В                            12 (DC) Потребляемый ток, мА не более                       65 Расстояние считывания ключей, см                1–2 Тип используемых ключей                      TK-15M Габаритные размеры, мм                           ø24×28 Масса устройства в сборе, кг не более          0,01

###### КОМПЛЕКТНОСТЬ

Считыватель PRK-15T                                   1 шт. Паспорт                                                           1 экз. Тара                                                                 1 шт.

###### СХЕМА МОНТАЖА

DS                                                 ЗЕЛ.

GND                                          ЧЁРН.   СЧИТЫВАТЕЛЬ

+12 V                                          КРАСН.          PRK-15T

КОНТРОЛЛЕР

TL-K100

+12 V             БЛОК

0 V          ПИТАНИЯ

###### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование изделия                           PRK-15T Заводской номер __________________________ Соответствует техническим условиям и признан годным к эксплуатации.

Дата выпуска _____________________________

М.П.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок –12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления.

Срок службы изделия – 5 лет.

Дата продажи ____________________________

М.П.

-

ЗАО «ТехКом»

141070 г. Королёв Моск. обл., ул. Болдырева, д. 1

Отдел продаж: т/ф. (495) 513-24-10,

Монтажная служба: т/ф. (495) 513-31-82

E-mail: mail@zaotexkom.ru

http://www.zaotexkom.ru

# Бесконтактный считыватель

# PRK-15T

ПАСПОРТ

г. Королёв