НАРУЖНАЯ ПАНЕЛЬ ДОМОФОНА

Руководство по эксплуатации

- совместима с 4-х проводными мониторами видеодомофона;

- антивандальное  исполнение;

- голосовая связь;

- видеонаблюдение;

- повышенная чувствительность видеокамеры;

- камера наклонена под углом15º по вертикали, что улучшает обзор перед панелью.

Исполнение:

O	 315.0

O	 315.1

O	 315.0-1.3МП AHD

O	 315.1-1.3МП AHD

1. Введение

Поздравляем Вас с приобретением видеодомофона – доступной системы безопасности для дома и офиса.

Внимание! Прежде чем начать установку Вашей системы внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией и придерживайтесь всех указаний для правильной установки.

Внимание! Требуйте при покупке проверки внешнего вида панели, проверки основных функций и заполнения гарантийного талона.

Вызывная панель (далее панель) предназначена для работы в составе 4-х проводного индивидуального видеодомофона и является его неотъемлемой частью. Также в состав видеодомофона должен обязательно входить хотя бы один монитор с функцией голосовой связи. Индивидуальный видеодомофон может быть дооснащен входным электроуправляемым замком, дополнительными панелями видеодомофона, видеокамерами, дополнительными мониторами и переговорными трубками.

Панель преимущественно предназначена для установки на внешнем периметре объекта непосредственно перед входной дверью, калиткой, воротами и т.п.

Панель выполнена из прочного алюминиевого сплава. При покрытии не используются лаки и краски, имитирующие металлический блеск. Корпус панели имеет металлическое гальваническое покрытие, что обеспечивает привлекательный внешний вид и высочайшую стойкость к атмосферным воздействиям. Видеокамера в панели наклонена на 15º по вертикали, что при установке панели на оптимальной высоте позволяет наблюдать обстановку внизу перед панелью  и рациональнее использовать углы обзора камеры.

Панель JSB-315.1				Панель без наклона камеры

2. Комплект поставки

| Состав | Кол-во |
| --- | --- |
| Вызывная панель | 1 шт. |
| Заглушки | 2 шт. |
| Шайбы крепежные | 2 шт. |
| Винты М3х10 | 2 шт. |
| Саморезы 3х30 | 2 шт. |
| Дюбели 6х30 | 2 шт. |
| Руководство по эксплуатации | 1 шт. |
| Упаковка | 1 шт. |

3. Назначение основных узлов панели.

Рис. 1. Назначение основных узлов панели:

1- Места крепления панели (закрываются заглушками).

2- Зона микрофона.

3-Видеокамера.

4- Окно подсветки (фонарь).

5- Кнопка вызова.

6- Зона динамика.

7- Зона подключения панели.

Внимание! При монтаже избегайте попадания посторонних частиц в прорези зон динамика и микрофона. Это может привести к искажению звука.

Внимание! Избегайте попадания пыли, краски и т.п. загрязнений в видеокамеру! Нельзя использовать для очистки острые металлические предметы! Не следует протирать объектив с использованием растворителей и моющих средств. Для  очистки видеокамеры сдувайте загрязнения или используйте чистую вату, намотанную на деревянную зубочистку.

4. Подключение и проверка работоспособности.

Описанные ниже правила подключения справедливы и для конечного подключения на объекте.

1) Подключите панель к монитору согласно указаниям, приведенным ниже.

Рис.2 Схема включения с монитором JSB-204

При таком включении к монитору подходит только один 4-х проводный кабель, что упрощает установку монитора и избавляет от необходимости прокладывать провод встроенного блока питания. Внешний блок питания может быть установлен в любом месте, даже в непосредственной близости к замку. Использование бесперебойного блока питания  позволяет получить энергонезависимую систему. При отсутствии замка может быть использован внешний блок питания 12В мощностью 3Вт. При подключении электромеханического замка уместен блок питания 12В с выходным током не менее 1,5А.

Примечания:

1. Полярность подключения замка значения не имеет.

2. Панель открывает электромеханический замок импульсом длительностью примерно 1 сек. Обратите внимание при проверке тестером: не все тестеры покажут короткий импульс при проверке.

Рис.3 Назначение проводов у панели JSB-315.1

Обозначение контактов панели:

| Номер контакта | Назначение контакта | Цвет провода монитора JSB |
| --- | --- | --- |
| 1 | +12в | красный |
| 2 | GND | черный |
| 3 | Аудио | желтый |
| 4 | Видео | белый |
| 5 | GND |  |
| 6 | Замок |  |

Назначение проводов у распространенных мониторов видеодомофона

| Назначение контакта | Контакт на мониторе |
| --- | --- |
| +12в | 3 |
| GND | 2 |
| Аудио | 1 |
| Видео | 4 |

Примечание:  У мониторов, имеющих разъем для подключения видеопамяти (DPV-4HP, QM-4HP, KW-4HP, HA-200 и другие) при отсутствии видеопамяти на данном разъеме ставится перемычка. Иногда данная перемычка не ставится в разъем на предприятии-изготовителе, а поставляется в отдельном пакетике. Без правильно установленной перемычки данные мониторы не будут показывать изображение с видеокамеры панели!

Для многоканальных мониторов типа DPV-4MT, QM-4MT, KW-4MT и других  при подключении дополнительных видеокамер может не работать выбор каналов (на дополнительную видеокамеру монитор переключаться не будет). Чтобы этого избежать при подключении дополнительную видеокамеры между линиями видео и GND камеры устанавливают резистор 1-2 кОм.

2) Включите монитор в сеть, включите выключатель питания на мониторе. Проверьте, что загорелся индикатор питания на мониторе. При наличии электроуправляемого замка включите в сеть блок питания замка (если имеется по схеме подключения).

3)  Нажмите на кнопку вызова на вызывной панели. Монитор должен воспроизвести мелодию звонка. Монитор должен показывать изображение с видеокамеры панели.

4) Поднимите трубку на мониторе или нажмите кнопку разговора на мониторе без трубки. Проверьте голосовую связь (подуйте в трубку, должно быть слышно в панели, постучите пальцем по панели, должно быть слышно в трубке).

Примечание. Если монитор и вызывная панель расположены близко возможны свисты, это говорит о хорошем уровне громкости голосовой связи. Для проверки качества звука монитор и панель должны находиться на расстоянии нескольких метров друг от друга.

5) Нажмите кнопку открывания замка на мониторе. Вызывная панель должна показать открывание замка зуммером (короткий писк), замок должен открыться.

Примечания

- Индикация и подача напряжение на замок длится примерно 1 секунду, несмотря на удержание кнопки на мониторе.

- Для мониторов без трубки открывание замка происходит только в режиме разговора.

Открывание замка происходит только когда панель активна – монитор показывает изображение с панели.

6) Для многоканального монитора проверьте вызов, изображение, звук и открывание замка согласно пунктам 4 - 6 для каждой вызывной панели.  Также проверьте переключение между панелями и дополнительными видеокамерами (обычно осуществляется кнопкой просмотра на мониторе).

5. Установка на объекте.

Вызывную панель рекомендуется крепить к стене вблизи  входной двери или непосредственно к входной двери. Место крепления следует выбирать с  учетом зоны видимости видеокамеры: по горизонтали 77°, по вертикали 54°.

Примечание:  Нежелательно располагать вызывную панель «через стенку» от монитора, это может привести к «свистам» при разговоре.

Порядок установки:

1) Проложить 4-х проводный кабель для соединения вызывной панели с монитором видеодомофона. Кабель следует подбирать согласно следующим рекомендациям:

| Длина кабеля | Рекомендуемый кабель |
| --- | --- |
| до 30 м | 4х0,12 мм2 и большего сечения, например, КСПВГ. В условиях помех следует применять экранированный кабель (например, КММ), экран подключить к общему проводу на стороне монитора и вызывной панели. |
| 30-50 м | 4х0,2 мм2 и большего сечения, экранированный кабель (например, КММ) экран подключить к общему проводу на стороне монитора и вызывной панели. |
| Свыше 50 м | 4х0,35 мм2 и большего сечения, экранированный кабель (например, КММ) экран подключить к общему проводу на стороне монитора и вызывной панели. |

При необходимости проложить кабель к электроуправляемому замку согласно схеме подключения и инструкции на замок. Для подключения панели к замку используется кабель 2х0,5 мм2.

2) Выполнить подключение и проверить работоспособность согласно разделу 4 данной инструкции.

3) Прикрепить панель, используя крепежные элементы, входящие в комплект поставки. Крепежные шайбы из комплекта поставки устанавливаются по шляпки винтов или саморезов и позволяют компенсировать неточности при выполнении посадочного места под панель.

Наша панель монтируется в специальную нишу (см. рисунок) в стене здания или в неподвижной створке входной двери. Перед окончательной установкой необходимо подключить к панели компоненты системы (видеомонитор, замок и т.д) и проверить их работоспособность.

Панель можно прикрепить к металлической двери. Для этого нужно  вырезать в двери окно размером  170мм х 45мм и выполнить два резьбовых отверстия М3 (см. рисунок)

рис.4 Размеры ниши для установки панели

в каменной стене				в металлической двери

6. Технические характеристики

|  | 315.1-1.3МП AHD | JSB-315.1 |
| --- | --- | --- |
| Аудиотракт | на базе аудиопроцессора фирмы Motorolla полоса пропускания 60…3000Гц; макс. мощность динамика 0.5Вт |
| Видеомодуль | XK-AHD1135 1.3 Mpixels | CMOS 1/3” 1000 TV Lines |
| Видимость в темноте м. | 1 | 1 |
| Углы обзора | По горизонтали 77° По вертикали 54° |
| Управление замком | МОП транзистор (ток коммутации - не более 2А) |
| Питание | от внешнего блока питания DC 12В, потребляемый ток - 0,1А |
| Диапазон рабочих температур | От -30ºС до +50ºС |
| Корпус: | Габариты: 60х200х30,5 мм Устойчивость к воздействиям IP52 |

7. Технические неисправности и методы их устранения

| Неисправность | Возможная причина |
| --- | --- |
| Постоянный вызов | Замыкание между землей и аудиолинией. |
| Отсутствие изображения, звука нет. | Обрыв или замыкание провода питания (+12в) и общего (GND) проводов. |
| Отсутствие изображения, звук есть | 1. Обрыв или замыкание видео провода. 2. При применении мониторов с возможностью подключения видеопамяти отсутствие перемычки, заменяющей разъем видеопамяти. |

8. Гарантийные обязательства.

Внимание:

При покупке панели требуйте проверки внешнего вида и основных режимов его работы.

Для гарантийного ремонта предъявите данную инструкцию вместе с чеком покупки. Все графы раздела 9  должны быть заполнены.

Предприятие- изготовитель гарантирует работу панели в течение 12 месяцев с момента продажи через торговую или монтажную организацию, но не более 24 месяцев от даты производства (см. дату на штампе ОТК в гарантийном талоне). При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок начисляется от даты производства.

Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились

- механические, термические и химические повреждения корпуса;

- электрический пробой входного каскада;

- нарушение правил установки и подключения, изложенных  в настоящей инструкции.

Предприятие – изготовитель:ООО «Приборы ВОЛИКС»

Россия, 214036 г.Смоленск, ТЭЦ-2, пос. Маркатушино, тел./факс:

+7(4812) 24-43-62;  e-mail: info@volix.ru;  http://www.volix.ru .

Техническая поддержка:

ICQ: 624-294-037

По телефону: (4812) 24-43-62, доб. 42

e-mail: tech@volix.ru

По вопросам приобретения и гарантийного  ремонта обращаться:

ООО «Приборы ВОЛИКС», отдел продаж:

Россия, 214036, г. Смоленск, ТЭЦ 2, пос. Маркатушино

Тел.: +7 (4812) 24-43-62, доб. 33

ICQ: 664-806-481

http: www.volix.ru  e-mail: prod@volix.ru

9. Данные о приёмке и продаже:

| Серийный номер |  |
| --- | --- |
| Прошла выходной контроль и признана годной к эксплуатации | 28.5.2018 |  |
|  |  | (штамп ОТК) |
| Дата продажи |  |  |
| Торговая организация |  |  |
|  |  | (штамп организации) |
| Дата установки |  |  |
| Монтажная организация |  |  |
|  |  | (штамп организации) |